GGiB.IV.271.2.2020 									       Zał. Nr 1 do formularza oferty

Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia

| LP | Minimalne/maksymalne parametry techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 | Potwierdzenie spełnienia wymagań, - wypełnia Wykonawca* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018. Rodzaj pojazdu: VAN | Podać następujące informacje: Rok produkcji: ............................... Model: ........................................... Producent:...................................... |
| 1.1 | Podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową w kolorze czerwonym. Dopuszczalna masa całkowita podwozia max 7,5 t | ……………………………… |
| 1.2 | Zderzaki i nadkola w kolorze białym. Rozstaw osi od 3600 mm | ……………………………… |
| 1.3 | Długość pojazdu od 6450 mm. Wysokość pojazdu od 2600 mm | ……………………………… |
| 1.4 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy minimum 120 kW spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu, pojemność skokowa minimum 2250 cm3. | Podać parametry: moc silnika:......................... kW, maksymalny moment obrotowy: .... Nm norma emisji spalin: EURO ................, pojemność skokowa:................. cm3 |
| 1.5 | Napęd 4x4 z tylną osią wyposażoną w koła pojedyncze lub bliźniacze. Napęd na obie osie załączany z kabiny kierowcy. Skrzynia rozdzielacza wyposażona w bieg terenowy (reduktor – multiplikator momentu obrotowego) załączany z kabiny kierowcy. | ……………………………… |
| 1.6 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP. Skrzynia biegów 5 biegowa + bieg wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach. | ……………………………… |
| 1.7 | Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, przeszklone - w przednich drzwiach kabiny fabryczne dodatkowe uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, - układ foteli w kabinie 1+1+4, Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa • Przedział wyłożony elementami tapicerskimi • Poduszka powietrzna min. dla kierowcy • Centralny zamek z dwoma kluczami w tym 1 z pilotem • Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane • Szyby w drzwiach przednich sterowane i opuszczane elektrycznie • Klimatyzacja min. manualna • Gniazdo 12 V -2 szt. | ……………………………… |
| 1.8 | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-177 MHz, moc min. 1 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. | Podać parametry: Podać producenta radiotelefonu: ................................................................ model: ................................................. |
| 1.9 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. | ……………………………… |
| 1.10 | Zbiornik paliwa minimum 90 litrów. | Podać parametry: Zbiornik paliwa:………............... litrów, |
| 1.11. | W kabinie zainstalowany radiotelefon nasobny o częstotliwości radiotelefonu pojazdu | Podać parametry: Podać producenta radiotelefonu: ................................................................ model: ................................................. |
| 2. Zabudowa pożarnicza |
| 2.1 | Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników z aluminium z materiałów odpornych na korozję | ……………………………… |
| 2.2 | Oświetlenie przedziału sprzętowego LED włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu żaluzji | ……………………………… |
| 2.3 | Sygnalizacja świetlno - dźwiękowa (belka świetlna, generator sygnałów, głośnik), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe umieszczone nad przednim zderzakiem w atrapie samochodu - komplet wykonane w technologii LED | ……………………………… |
| 2.4 | Oświetlenie pola pracy: dwa reflektory po bokach zabudowy, jeden z tyłu pojazdu LED | ……………………………… |
| 2.5 | Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie min. 250 kg | ……………………………… |
| 2.6 | Oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora LED uruchamianego z kabiny kierowcy | ……………………………… |
| 2.7 | Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy min. AWP 70/40 zbiornik wody min. 1000l wykonany z materiału odpornego na korozję, linia szybkiego natarcia min. 50 mb, zwijadło ręczne aluminiowe, prądownica pistoletowa z regulacją strumienia wody-świadectwo CNBOP | Podać parametry: wydajność pompy: .......... l/m, ciśnienie: .......... bar, zasięg rzutu wody ……………….. m, długość węża: ............ m, zbiornik wody o pojemności: .......... l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności: .... l co stanowi: ........ % zbiornika wody. |
| 2.8 | Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o strumieniu świetlnym od 20000lm automatycznie z pilota, zasilany sprężarką z układu elektrycznego 220V lub z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m, stopień ochrony reflektorów IP 67 | Podać parametry: moc najaśnic: ................. lm, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora: .................... m |
| 2.9 | Przedział sprzętowy i załogi wyposażony w niezależne ogrzewanie postojowe | ……………………………… |
| 2.10 | Żaluzje w kolorze naturalnym aluminium zamykające skrytki zabudowy, pyło i wodoszczelne, w układzie 2+2+1 . | ……………………………… |
| 2.11 | Długość zabudowy od 2500 mm | ……………………………… |
| 2.12 | Półki boczne (w tylnej części zabudowy, z regulacją wysokości) - 2 szt. pod sprzęt p/pożarowy np. węże tłoczne, piły motorowe, pachołki, wykonane z materiałów niekorodujących (aluminium i blacha nieryflowana) | …………………………. |
| 2.13 | Uchwyty i mocowanie na w/w półkach pod sprzęt np: prądownice, gaśnice, kanistry | ……………………………. |
| 2.14 | Szuflada wysuwana pod sprzęt typu pompa szlamowa lub sprzęt hydrauliczny | ……………………………… |
| 2.15 | Wciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciągu min. 5000 kg z liną stalową o długości 26 mb. Wciągarka sterowana z pilota | ……………………………… |
| 2.16 | Orurowanie przedniego zderzaka | ……………………………… |
| 2.17 | Półka-podest pionowy wysuwana do montażu np aparatów tlenowych lub sprzęt burzący | ……………………………… |
| 2.18 | Podest wysuwany do montażu np motopomp, agregatów prądotwórczych | ……………………………… |
| 2.19 | Zabezpieczenie belki świetlnej oraz tylnych lamp w zderzaku i tylnej lampy błyskowej | ……………………………… |
| 2.20 | Gniazdo z zasilaniem 12V – 2 szt. | ………………………………. |
| 2.21 | Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych | ……………………………… |
| 2.22 | Gniazdo ładowania akumulatorów umiejscowione obok siedzenia kierowcy z kontrolką ładowania | ……………………………… |
| 2.23 | Opony całoroczne z głębokim typem bieżnika | ……………………………… |
| 2.24 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy oraz na nadwoziu: “nazwa OSP + logo OSP + herb gminy + oznakowanie „unijne” | ……………………………… |
| 2.25 | Numery operacyjne na pojeździe wg (DZ.Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8) | ……………………………… |
| 2.26 | Skrytka poniżej linii podłogi przedziału sprzętowego z podestem (zamykanym na klucz) otwieranym w dół wytrzymujacym obciażenie do 90 kg | ……………………………… |
| 2.27 | Przenośna lampa halogenowa 12V | …………………………………… |

UWAGA:

*- W kolumnie: „Potwierdzenie spełnienia wymagań,  - wypełnia Wykonawca”, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie  odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP )

______________, dnia ____________2……….. r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy